LISTA 18

AGG232

Sísmica de reflexão

Curvas T-X para múltiplas camadas

Calcular a partir das curves T-X de um caso de múltiplas camadas, as velocidades RMS e intervalares e as espessuras das camadas

Na sísmica de reflexão já vimos que a equação T-X para uma camada horizontal com velocidade constante é dada por:

T(x)2 = T02 + x2/V2	                         (1)

sendo T0 = 2H/V, V e H a velocidade e espessura, respectivamente.  A equação (1) descreve uma hipérbole.  No caso de múltiplas camadas horizontais, a curva T-X não será uma hipérbole.  No entanto, os métodos de análise de velocidade, normalmente fazem ajustes das curvas considerando um comportamento hiperbólico. A partir dos valores de velocidade obtidos, usando a fórmula de DIX, obtemos as velocidades intervalares de cada camada. E a partir dessas e os tempos duplos para offset zero, calculamos suas espessuras.

# Exercício

1) A partir da figura acima responda:

- O gráfico T-X denuncia a existência de quantas camadas?

- Quais os valores das velocidades RMS?

- Quais os valores das velocidades intervalares?

- Quais as espessuras das camadas identificadas?

2) A partir da observação do sismograma abaixo e dos valores de velocidade RMS obtidos na análise de velocidades realizada, calcule as espessuras aproximadas das camadas geológicas identificadas.

t0 = tempo duplo de reflexão para offset=zero